Anexa la

HCL nr. 66 din 28.11.2017

Caracteristicile tehnice ale proiectului si numarul locuitorilor si operatorilor economici/institutii publice deserviti de proiect

- Descrierea funcţională şi tehnologică

Utilajele ce se doresc a fi  achizitionate in cadrul proiectului, respectiv tractor, remorca, Lama de zapada pentru tiranti frontali si tiranti frontali cu un cilindru pentru tractor, vor fi noi, iar la alegerea acestor tipuri s-au avut in vedere considerente privind costurile de achizitie, precum si programul de intretinere si service, foarte eficient din punct de vedere al costurilor. De asemenea s-a avut in vedere o buna corelatie intre performantele tehnice si activitatile la care vor fi utilizate.

1.1 Tractor

Motor : diesel,  4 cilindri cu turbosuflanta, injectie directa, racire cu lichid, filtru de aer cu cartus filtrant dublu.

Pompa de injectie : in linie

Norme poluare: Tier ll

Capacitate cilindrica : 4. 750 cm³

Putere :  95 CP ( 70 kW )

Priza de putere : independenta, cu doua turatii 540 si 1000 rot/min

Tractiune : 4 x 4

Directie : hidrostatica

Frana : de serviciu si de parcare uscata, pe discuri, actionare mecanica.

Contragreutati :  440 kg

Carlig remorcare

Instalatie pneumatica si hidraulica auxiliara

Compresor aer

1.2 REMORCA

Capacitate utila de transport  4500 kg

Lungime: 3800 mm

Latime:    2000 mm

Inaltime obloane standard 550 mm + 450mm obloane suplimentare incluse in pret.

Sistem basculare in 3 parti

Sistem de fanare pneumatic

1.3 Lama de zapada pentru tiranti frontali

- Sistem de prindere pe tiranti

- Latime de lucru: 2 600 mm

- Inaltime : 990 mm

- Greutate: 530 kg

- Reglaj hidraulic inclinare stanga / dreapta 35º

- Lama de cauciuc

- Instalatie electrica pentru luminile de gabarit

- Roata de copiere reglabila

- Sistem de protectie la socuri cu arcuri.

- Tiranti frontali

- Numarul locuitorilor comunei Batos deserviti de Proiect: 3926

- Numarul agentilor economici si institutiilor publice de pe raza Comunei Batos deserviti de Proiect: 25

| Nr. crt. | Denumirea | Adresa |
| --- | --- | --- |
| 1 | MOLD RIV SRL | BATOŞ NR. 401 |
| 2 | TRANS MINAS SRL | BATOŞ NR. 401 |
| 3 | SC PANIPLAST SRL | BATOŞ NR. 401 |
| 4 | GOLD PIG PRODUCT SRL | BATOŞ NR. 401 |
| 5 | SC AMB WINE COMPANY | BATOS NR. 41 |
| 6 | SC IVM IANAREX SRL | BATOS NR.151 |
| 7 | II BARNA DIANA | BATOS NR. 401 |
| 8 | II NAGY IOANA | BATOS NR. 50 |
| 9 | SC PANI PLAST SRL | DEDRAD NR. 163 |
| 10 | SC PANI PLAST SRL | DEDRAD NR. 457 |
| 11 | SC VALMARAL BIVET SRL | GORENI NR. 270 |
| 12 | II CINCA GHEORGHE | GORENI NR. 256 |
| 13 | SC IARYS COMPANY SRL | GORENI NR. 228 |
| 14 | SC LORANA SRL | DEDRAD NR. 371 |
| 15 | II HALATIU FLOAREA | DEDRAD NR. 114 |
| 16 | SC ELFI SRL | UILA NR. 35 |
| 17 | SC CENTRAL AGROCOM SRL | UILA NR. 179 |
| 18 | SCOALA PRIMARA BATOS | BATOS NR. 400 |
| 19 | SCOALA GIMNAZIALA BATOS | BATOS NR. 440 |
| 20 | CAMIN CULTURAL BATOS | BATOS NR. 389 |
| 21 | SCOALA PRIMARA GORENI | GORENI NR. 68 |
| 22 | CAMIN CULTURAL GORENI | GORENI NR. 255 |
| 23 | SCOALA GENERALA DEDRAD | DEDRAD NR. 44 |
| 24 | GRADINITA DEDRAD | DEDRAD NR. 172 |
| 25 | CAMIN CULTURAL DEDRAD | DEDRAD NR. 45 |