ANEXA NR. 2 la

HCL nr.  /2016

CARACTERISTICI TEHNICE PRIVIND OBIECTIVUL

Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural localitatea Uila, nr. 116, Comuna Batoş, judeţul Mureş

- valoare investitiei exprimata in lei fara TVA:

1.824.352,37 - RON
- suprafata:

Suprafata construita (camin cultural):			450,35 mp;

Suprafata construita demisol (camin cultural):		313,95 mp;

Suprafata desfasurata (camin cultural):			764,30 mp;

Suprafata utila (camin cultural):				566,49 mp

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati):

Caracteristicile constructiei propuse:

Functiunea:			Camin cultural;

Regim de inaltime:		Parter + Demisol (partial)

Hmax cornisa:		+ 9,28 m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)

H streasina			+ 5,32 m fata de cota ± 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)

Suprafata teren:		952,00 mp;

Numar constructii aflate pe teren:				1 corp de cladire

Suprafata construita (camin cultural):			450,35 mp;

Suprafata construita demisol (camin cultural):		313,95 mp;

Suprafata desfasurata (camin cultural):			764,30 mp;

Suprafata utila (camin cultural):				566,49 mp;

Dimensiuni gabarit:						21,00 m x 23,35 m

Capacitate 							150 persoane

Procent  si coeficient - situatie propusa

Bilanţul teritorial şi caracteristicile construcţiilor propuse se prezintă astfel:

- Suprafaţa totală a terenului: SU=	952,00 mp

Suprafaţa construită:	   SC= 450,00 mp (C1)

Suprafaţă desfăşurată:	   SD= 764,30 mp (C1)

- Suprafaţă platforme şi parcaje:	SP= 150,00 mp

Procentul de ocupare a terenului		- POT – propus	= 47,25 %

Coeficientul de utilizare a terenului	- CUT – propus	= 0,80

Gradul de ocupare al terenului (POT), precum şi coeficientul de utilizare a terenului (CUT) sunt cele prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone.

| DEMISOL - propus |
| --- |
| Antreu | 10.29 |
| Spatiu depozitare recuzita | 33.52 |
| Casa scarii | 17.67 |
| Camera activitati | 33.25 |
| Camera tehnica | 29.04 |
| Anexa camera tehnica | 29.34 |
| Sala multifunctionala | 67.28 |
| TOTAL SUPRAFATA utila | 220.34 |

| PARTER - propus |
| --- |
| Hol | 43.88 |
| Sala de spectacole | 88.96 |
| Scena | 28.24 |
| Anexa sala spectacole | 32.88 |
| Grup sanitar barbati | 11.61 |
| Grup sanitar femei | 9.45 |
| Grup sanitar pers. dizabilitati | 4.40 |
| Oficiu | 28.64 |
| Camara | 5.03 |
| Depozit | 10.62 |
| Antreu | 12.18 |
| Depozit | 10.86 |
| Vestiar barbati | 17.94 |
| Vestiar femei | 23.98 |
| Casa scarii | 17.48 |
| TOTAL SUPRAFATA utila | 346.15 |

Pentru constructia analizata se propun urmatoarele interventii de consolidare:

- Avand in vedere degradarea si uzura invelitorii existente, se propune inlocuirea acesteia.

- Se vor inlocui automat si stratul suport al acesteia si anume sipcile din lemn, degradate si acestea in proportie mare, dat si datorita faptului ca noua invelitoare va avea alt sistem de rezemare si alte distante.

- Sarpanta de lemn si planseul de lemn existente se vor reabilita prin ilocuirea elementelor de lemn putrezite si elementelor degradate. Se estimeaza o inlocuire de cca. 35-45 %.

- Se vor inlatura toate straturile de pamant si umpluturi dintre grinzile planseului de lemn peste parter si deasupra acestuia. Dupa aceasta faza se va realiza o inspectie vizuala amanuntita asupra grinzilor de planseu existente. Impreuna cu proiectantul structurist ce va intocmi documentatia tehnica si anume proiectul tehnic, in faza urmatoare, se va stabilii cu exactitate care grinzi necesita inlocuire si care nu. Se va realiza o inspectie asupra reazemelor grinzilor existente in contact cu zidaria de caramida;

- De asemenea se va inlatura tavanul existent cu tencuiala pe plasa de rabit si trestie. Acesta se va inlocui cu un tavan noua din gips carton rezistent la foc minimul necesar conform normelor in vigoare;

- Pe zona acoperita ulterior si anume intre axul 2-3 si zona deasupra intrarii in axul A, se va da jos sarpanta existenta pentru rezolvarea ei sub o forma mai estetica.

- Conform cerintelor arhitectului lucrarii, se doreste crearea unui hol mai larg si mai fastuos in zona intrarii din axul A. Se doreste prin urmare, scoaterea peretelui existent din axul 2 intre axele B-D, conform planului propus de arhitectura. De asmenea se doreste crearea unui gol in axul 3 pentru realizarea unei usi cu latimea de cca. 90-100 cm pentru accesul din holul existnet in viitorul oficiu. Se mai doreste scoaterea unei porituni din pertele din axul 3 pentru realizarea unui acces spre zona de bai ce se vor realiza;

Aceste demolari se vor realiza doar dupa desfintarea sarpantei de peste zona acoperita ulterior si anume zona dintre axele 2-3. Dupa scoaterea acoperisului si planseului peste aceasta zona de hol existenta actualemente, se vor putea realiza si desfacerile propuse cu conditia sprijinirilor provizorii pentru a evita aparitia unor pericole.

Golul de usa se va prevede cu buiandrugi metalici incastrati in zidaria existenta, de o parte si alta a golului propus, minim 30 cm.

Golul din axul trei pentru accesul la zona de bai se va crea astfel incat sa se pastreze cate o ureche de zidarie de minim 40-50 cm de o parte si alta a golului. Astfel impreuna cu peretele opus se va realiza un spalet de 90-100 cm. Golul fiind undeva la 1.40 m deschidere. Desigur se vor dispune buiandrugi metalici de o parte si alta a golului cu incastrare minim 30 cm in zidaria existenta;

- In ceea ce priveste scoaterea pretelui din axul 2, tot asa, dupa scoaterea sarpantei si planseului de peste holul existent si peste zona intrarilor din axul A, se va scoate si peretele, pastrand un spalet minim de 1.00 m de o parte si alta (ax A si ax D), astfel incat practic zidaria care se va scoate va fi de latime cca. 3.50.

Deasupra se va dispune o grinda de beton armat, peste care se va realiza noul planseu de lemn din aceasta zona si sarpanta noua.

- Toate demolarile se vor realiza doar de echipe specializate, respectand toate normativele in vigoare. Se vor realiza sprijiniri provizorii ale elementelor.

- Toate zonele zidariilor cu tencuieli cazute si exfoliate se vor curata, se va indeparta tencuiala coscovita si cu probleme si se vor adancii rosturile in zidaria existenta. Se va refinisa cu tencuiala pe baza de var dupa realizarea unei aerisiri a zidariei;

- In ceea ce priveste igarsia si infiltratiile de apa, se propune realizarea unui sondaj la peretele din axul 4. Se va realiza o hidroizolatie orizontala la baza peretelui prin socaterea in sah a zidariei de la baza peretelui la demisol si realizarea unui beton de egalizare. Pe acest beton se va dispune o hidroizolatie orizontala. Dupa realizarea hidroizolatiei se va reface zidaria. Acest lucru se va realiza intr-o etapa la exterior urmand ca apoi sa se realizeze la interior, datorita grosimii peretelui. Se va scoate tencuiala in zona demisolului, la peretii afectati si se vor adancii rosturile in zidarie. Se va lasa o perioada sa se zvante natural peretii;

Toate caramizile afectate se vor inlocui cu caramizi noi prin scoaterea celro degradate;

- Se va tencui apoi peretii cu tencuiala pe baza de mortar de var care va intra in rosturile adancite;

- In zona unde nu avem demisol, dar si in zonele aferente, precum zona intrarii in camin din axul A, se va scoate finisajul de pe soclu si in zonele de perete afectate de igrasie si infiltratii cu apa. Se vor dispune caramizi noi prin ilocuirea celro existente. Se vor reface finisajele;

- La solicitarea proiectantului, incadrul proiectului tehnic, se va putea adopta alta solutie pentru stoparea igrasiei si infiltratiilor. Spre pilda solutia cu geluri care cristalizeaza in zidariei, injectate la baza acesteia.

- Consideram solutia cu hidroizolatia orizontala una mai buna din prisma faptului ca se vor inlocui cu ocazia aceasta zidariile la baza peretilor prin sistemul in sah.

- Se va realiza o sarpanta de lemn noua, in zona holului existent si anume intre axele 2-3 si deasupra accesului. Aici se vor dispune stalpi de beton armat pentru realizarea sarpantei.

- Se admite o invelitoare noua din tigla ceramica cu respectarea prescriptiilor urbanistice din zona privind culori forma si stil;

- Se vor monta sisteme de preluare a aplor de pe invelitoarea propusa, elemente noi care se vor canaliza corespunzator spre un sistem de canalizare.

- Se vor inlocui pardoselile existente cu pardoseli noi performante in functie de functiunea dorita in cadrul spatiilor existente si propuse.

- In ceea ce priveste planseul peste demisol, se va scoate finisajul degradat existent si anume dusumele sau parchet existent la cota +/-0.00, se va scoate stratul de umplutura existent pana la boltisoarele de caramida. Se va analiza starea caramizilor de planseu. Peste acestea se va dispune un strat de umplutura foarte usoara, fie din granulit fie din polistiren extrudat, pentru aducerea la cota dorita. Apoi se va turna o sapa cu grosmime minimala 3-4 cm, sapa usoara pe baza de polistiren cu greutati reduse. Nu se va incarca planseul de boltisoare cu sape grele sau alte incarcari.

- In zona demisolului se va realiza o pardoseala noua la o cota mai ridicata decat trotuarele noi ce se propun la exterior, pentru a evita patrunderea apelor.

- Se vor inlocui tamplariile interioare cu tamplarii noi moderene; Tamplariile exterioare se vor adapta specificului zonei. Se vor monta tamplarii performante;

- Cladirea se va termoizola conform normativelor in vigoare atat la pereti cat si la planseul peste parter si pardoseala de la cota 0.00. La planseul peste parter se va dispune o temoizolatie usoara din vata minerala cu grosimea de minim 20 cm;

- Se vor realiza trotuare de protectie etanse pe tot perimetrul cladirii, trotuare cu latimea minima de 100 cm. Acestea se vor realiza din beton cu rezistenta inalta datorita zonei de expunere.

- Terenul se va sistematiza astfel incat apa din precipitatii sa se evacueze imediat din curtea amplasamentului si sa nu stagneze. De asemenea apa de pe acoperis se va evacua printr-o canalizare a burlanelor. Apa de suprafata de pe versantul din spate se va drena astfel incat sa nu ajunga inspre cladirea analizata. Se va realiza un drenaj pe latura din spate si lateralele caldirii, drenaj care se va conduce la o canalizare.

- Toate desfacerile, se vor realiza doar cu sprijiniri provizorii si de echipe specializate in acest domeniu cu respectarea tuturor normelor de protectia muncii si siguranta in executie.

- Se vor analiza si inlocui sistemele de instalatii existente cu instalatii noi moderne.

- Se vor realiza finisajele necesare ale peretilor, tavanelor, etc.

- Eventualele compartimentari propuse se vor realiza din pereti neportanti, usori.

- Toate elementele de lemn se vor trata impotriva incendiilor si impotriva agentilor biologici conform normativelor in vigoare. Se va prevede prin cadrul proiectului ce se va intocmi, ca in cadrul exploatarii cladirii si in cadrul functiunilor propuse sa se respecte toate conditiile privind siguranta la incendiu.